## Slide 1: Thread Level Parallelism
OoO & Cie ne peuvent rien contre les défauts de cache
Prefetching
Multithreading au niveau du pipeline
niveau | temps | cycles 2,5GHz | Exemple (cycles)
L1 | <1ns | 2-4 | Nehalem 4
L2 | 2-5ns | 8-20 | Nehalem 10, Opteron 7, PIV 22, Core-2 14
L3 | 10ns | 40 | Nehalem 40
Mem | 60ns | 240 | 

## Slide 2: Multithreading

## Slide 3: Multithreading Coarse Grained MT
Masquer la latence mémoire et le swap entre deux threads
IBM STAR RS64-IV (POWER4 - 2000)

## Slide 4: Multithreading Fine Grained MT
Masquer la latence des caches, combler les bulles
HEP (1983) Tera
Sun niagara

## Slide 5: Multithreading Simultaneous MT
Combler les bulles, maximiser l’utilisation des unités superscalaires
Pentium 4, Nehalem,
Power5, Power6

## Slide 6: Multithreading CMT – FMT - SMP
Avantages
  Meilleure utilisation du pipeline
  Réactivité (lock)
  Partage de données entre 2 threads
  Régulation de charge
Inconvénients
    Partage de cache  perte de performance
    Gestion des priorités
    Difficultés de mise en œuvre des techniques de scrutation
Solution
  Désactivation
  Appariement de threads compatibles

## Slide 7: Machines multiprocesseurs à mémoire partagée
SMP
  Mémoire centralisée

## Slide 8: Machines multiprocesseurs à mémoire partagée
SMP
  Mémoire centralisée
NUMA
  Mémoire répartie

## Slide 9: SMP
Organisation classique:
  Mémoire
  Bus
  Cache
  Cœur
Le bus synchronise les différents cœurs.
  Bus unique pas plus d’une dizaine de cœurs
  Bus en étoile (avec des filtres)

## Slide 10: SMP
Graup : le cache L2 est devant la mémoire

## Slide 11: SMP synchronisation de la mémoire
Une même donnée peut être à la fois :
  En mémoire,
  Dans un cache, dans des caches,
  Dans un registre, dans des registres,
Quelle est la bonne version ?
  Faire en sorte qu’il n’y ait qu’une version
    Seulement aux yeux du programmeur
    Donner au programmeur la même vision de la mémoire que sur une machine monoprocesseur programmée à l’aide de threads (exécutés en séquence).

## Slide 12: SMP synchronisation de la mémoire
Consistance séquentielle (Lamport 1979), Sémantique de l'entrelacement :
« Un multiprocesseur est séquentiellement consistant si toute exécution résulte d'un entrelacement des séquences d'instructions exécutées par les processeurs et qui préserve chacune des séquences. En particulier tous les processeurs voient les écritures dans le même ordre. »
Exemple : au départ { x = 0, y = 0} on lance 2 threads :
    T1 { x = 1 ; print y }
    T2 { y = 1; print x }
  On ne devrait pas voir 0 0.

## Slide 13: SMP synchronisation de la mémoire
Consistance séquentielle (Lamport 1979), Sémantique de l'entrelacement :
« Un multiprocesseur est séquentiellement consistant si toute exécution résulte d'un entrelacement des séquences d'instructions exécutées par les processeurs et qui préserve chacune des séquences. En particulier tous les processeurs voient les écritures dans le même ordre. »
Exemple : au départ { x = 0, y = 0} on lance 2 threads :
    T1 { x = 1 ; print y }
    T2 { y = 1; print x }
  On ne devrait pas voir 0 0.
Compilateur +
OoO

## Slide 14: SMP synchronisation de la mémoire
Consistance séquentielle (Lamport 1979), Sémantique de l'entrelacement :
« Un multiprocesseur est séquentiellement consistant si toute exécution résulte d'un entrelacement des séquences d'instructions exécutées par les processeurs et qui préserve chacune des séquences. En particulier tous les processeurs voient les écritures dans le même ordre. »
Exemple : au départ { x = 0, y = 0} on lance 2 threads :
    T1 { x = 1 ; print y }
    T2 { y = 1; print x }
  On ne devrait pas voir 0 0.
Barrières
Mémoires

## Slide 15: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
Mémoire cache à 1 octet

## Slide 16: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
A ?

## Slide 17: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
A ?
A ?

## Slide 18: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
A ?
A=0

## Slide 19: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0
A=0 B=0 C=0
A=0

## Slide 20: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=1
A=0 B=0 C=0
A=1

## Slide 21: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A=2

## Slide 22: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A=2
A?

## Slide 23: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A?
A?

## Slide 24: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A=2
A?

## Slide 25: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=2
A=2 B=0 C=0
A=2
A=2
A=2

## Slide 26: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3
A=2
A=2 B=0 C=0
A invalide
A=3

## Slide 27: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3
A=2 B=0 C=0
A invalide
A=3

## Slide 28: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3
A=2 B=0 C=0
B?

## Slide 29: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2 B=0 C=0
B?
A=3, B?

## Slide 30: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3 B=0 C=0
B?
B=0

## Slide 31: Implémentation de la cohérence séquentielle
B=0
A=3 B=0 C=0
B=0
B=0

## Slide 32: Protocole Modified Shared Invalid (MSI)
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 33: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
PrRD A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 34: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
PrRD A
BusRD A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 35: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0 B=0 C=0
A=0
PrRD A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 36: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0
A=0 B=0 C=0
A=0
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 37: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=0
A=0 B=0 C=0
A=1, PrWr A
INVALID A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 38: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=1
A=0 B=0 C=0
A=1, PrWr
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 39: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A=2
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 40: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A=2
PrRd A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 41: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
BusRd A
PrRd A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 42: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=0 B=0 C=0
A=2
A?
Flush
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 43: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=2
A=2 B=0 C=0
A=2
A=2
A=2
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 44: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=2
A=2
A=2 B=0 C=0
INVALID A
A=3, PrWr
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 45: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3
A=2
A=2 B=0 C=0
A=3
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 46: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3
A=2
A=2 B=0 C=0
PrRd B
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 47: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3
A=2 B=0 C=0
PrRd B
A=3, BusRd B
Flush A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 48: Implémentation de la cohérence séquentielle
A=3 B=0 C=0
B=0
PrRd B
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 49: Implémentation de la cohérence séquentielle
B=0
A=3 B=0 C=0
B=0
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 50: Optimisation MSI
A=0
A=0 B=0 C=0
A=1, PrWr A
INVALID A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr

## Slide 51: Optimisation MSI
A=0
A=0 B=0 C=0
A=1, PrWr A
M
S
I
Pr Wr
/ Bus ReadX
Pr Wr
/ Invalid
Bus ReadX
/ Flush
Bus Read / Flush
Bus ReadX
/ Flush
Pr Rd / Bus Read
Pr Wr
Silence

## Slide 52: Protocole MESI Modified Exclusive Shared Invalid
Transition silencieuse si variable non partagée
  Nécessite de savoir si la valeur provient d’un cache ou de la mémoire
M
S
I
Pr Wr
PrRd BusS
/ Bus Rd
E
BusRd / BusS, Flush
PrRd BusS
/ Bus Rd

## Slide 53: Instruction atomique
type __sync_fetch_and_add (type *ptr, type value, ...)
type __sync_val_compare_and_swap (type *ptr, type oldval type newval, ...)
…
Réalisation
    Bloquer le bus
    Passer en modified et conserver la donnée jusqu’à l’écriture
    Passer en modified et observer si la donnée est toujours là au moment de l’écriture
Voir la future norme du C

## Slide 54: Le problème du faux partage False sharing
2 variables indépendantes peuvent être sur la même ligne de cache
  int x,y;
  Cette ligne de cache peut faire du ping-pong entre deux processeurs.
  int Tab[nb_threads] ;
  #pragma parallel for omp
  For (i=…)
  Tab[omp_get_thread_num()] = f(i) ;
Solutions
  Utiliser des variable locale au thread
  Faire du bourage d’octets (padding)
  Utiliser des directives d’alignement
    int x __attribute__((__aligned__(64)));
    Voir la future norme du C

## Slide 55: Influence du false sharing sur une barrière

## Slide 56: SMP
Machines faciles à programmer
Bus : goulet d’étranglement
  Contention, latence mémoire importante
Mémoire centralisée
  Limite le nombre de processeurs
L’apparition du multicœur condamne cette approche pour le calcul hôte performance

## Slide 57: NUMA non uniform memory access
Nœud NUMA
  Briques : processeurs + mémoires
Réseau de communication inter nœud
  La latence mémoire dépend de la distance entre le processeur et la mémoire en jeu.
  Hagrid, facteur numa =
    1.1
    1.25
    1.4

## Slide 58: Machine NUMA opteron 4 x 4

## Slide 59: Opteron 8 sockets

## Slide 60: MESI sur NUMA

## Slide 61: Répertoire

## Slide 62: Répertoire

## Slide 63: cocatrix

## Slide 64: Bourfouf

## Slide 65: Outils pour le placement
Libnuma (linux)
  Placement des threads
    int sched_setaffinity(pid_t pid, size_t cpusetsize, cpu_set_t *mask);
  Politiques placement mémoire
    Local, distant, interleave
  Numactl en ligne de commande
Allocation first touch
  Allocation paresseuse des pages
  Placement réalisé à la première utilisation
    Suivant la politique définie
    Par défaut la page est placée sur le nœud numa du cœur ayant causé l’allocation
  Nécessite la connaissance de l’architecture pour faire des placements optimaux

## Slide 66: Stratégie Placement thread / mémoire
Stratégie de placement thread / mémoire
  Déterminer les dimensions où l’application à le comportement le plus régulier possible
  Découper le travail en tâches équilibrées et les affecter de façon statique aux threads
  Réaliser l’allocation physique des pages
    Boucle d’initialisation à blanc réalisé par chaque thread
  Lancement de l’application
Commentaires :
  Stratégie bien comprise par les programmeurs OpenMP un peu expérimentés
  Ne s’applique pas aux problèmes irréguliers
    « move on next touch »
  Ne tient pas compte de la charge mémoire des nœuds
    Ni de la consommation de la bande passante

## Slide 67: TP1 sur Boursouf initialisation séquentielle
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
addseq: | 1095 | 1152 | 1053 | 1151 | 1152 | 1149
addparastat: | 1703 | 965 | 909 | 605 | 654 | 632
addparadyna: | 1698 | 794 | 746 | 549 | 564 | 535
sumseq: | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238
sumparastat: | 5167 | 43172 | 43798 | 23559 | 16465 | 14974
sumparapart: | 340 | 275 | 275 | 195 | 202 | 207
addparastat: | 0,64 | 1,19 | 1,16 | 1,90 | 1,76 | 1,82
addparadyna: | 0,64 | 1,45 | 1,41 | 2,09 | 2,04 | 2,15
sumparastat: | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
sumparapart: | 0,70 | 0,87 | 0,87 | 1,22 | 1,18 | 1,15

## Slide 68: TP1 sur Boursouf initialisation parallèle
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
addseq: | 1616 | 1794 | 1897 | 1889 | 1884 | 1878
addparastat: | 956 | 510 | 260 | 132 | 87 | 57
addparadyna: | 960 | 845 | 615 | 505 | 499 | 425
sumseq: | 379 | 459 | 502 | 481 | 480 | 477
sumparastat: | 4430 | 7828 | 37887 | 21038 | 15564 | 13635
sumparapart: | 222 | 112 | 56 | 28 | 17 | 23
addparastat: | 1,14 | 2,26 | 4,05 | 8,72 | 13,24 | 20,16
addparadyna: | 1,14 | 1,36 | 1,71 | 2,28 | 2,31 | 2,70
sumparastat: | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02
sumparapart: | 1,07 | 2,13 | 4,27 | 8,53 | 14,05 | 10,36

## Slide 69: Contention mémoire
Application synthétique
  Deux placements mémoire différents
    Allouer localement
    Répartir les pages mémoire sur les nœuds voisins
Résultats
  Sur une machine non chargée, la solution répartie est la meilleure
CPU
#2
CPU
#3
CPU
#0
CPU
#1
Mem
Mem
Mem
Mem
CPU
#2
CPU
#3
CPU
#0
CPU
#1
Mem
Mem
Mem
Mem
Local: 3621 Mo/s
Local + voisins: 3940 Mo/s
Proc
2
Proc
0
Proc
3
Proc
1
Proc
2
Proc
3
Proc
0
Proc
1

## Slide 70: Le problème de la contention mémoire
Application synthétique
  Deux placements mémoire différents
    Allouer localement
    Répartir les pages mémoire sur les nœuds voisins
Résultats
  Sur une machine chargée, la solution locale est la meilleure
CPU
#2
CPU
#3
CPU
#0
CPU
#1
RAM
RAM
RAM
RAM
CPU
#2
CPU
#3
CPU
#0
CPU
#1
RAM
RAM
RAM
RAM
Local: 4 x 3635 Mo/s
Local + voisins: 4 x 2257 Mo/s
Proc
2
Proc
3
Proc
0
Proc
1
Proc
2
Proc
3
Proc
0
Proc
1

## Slide 71: Conclusion
Le tournevis
  Solution universelle et performante
  Mais coûteuse en manpower et en matière grise
    Cercle de plus en plus restreint d’experts
Portabilité des performances
  Expression structuré du parallélisme
    Parallélisme imbriqué
  Modélisation du matériel
    Organisation hiérachique de la machine
  Projection dynamique du paraléllisme sur le matériel
    Lors de l’exécution

## Slide 72: Des bulles pour exprimer les affinités
Regrouper les threads en relation
  Partage de données
  Synchronisations
  Interactions avec les E/S
La plateforme BubbleSched
  Fournit des primitives de haut niveau pour créer/déplacer/éclater des bulles
  Possibilité d’imbriquer des bulles
http://runtime.bordeaux.inria.fr/bubblesched/

## Slide 73: Ordonnancement de bulles sur architectures hiérarchiques
Architecture modélisée à l’aide de listes d’ordonnancement
Structure du parallélisme capturée dans des bulles
Ordonnancer = projeter un arbre dynamique de threads et de bulles sur un arbre de listes d’ordonnancement

## Slide 74: ForestGOMP: un support exécutif OpenMP conçu pour les architectures hiérarchiques
Extension de GNU OpenMP
Les sections parallèles génèrent des bulles
Gestion efficace du parallélisme imbriqué
  In nested we trust !
Synchronisations adaptées à l’architecture
void job()
{
...
#pragma omp parallel for
for (int i=0; i<MAX; i++)
{
...
#pragma omp parallel for num_threads (2)
for (int k=0; k<MAX; k++)
...
}
}

## Slide 75: Conclusion Archi
ILP :
  trop complexe, énergivore
    EPIC (itanium) : impasse, les compilateurs ne sont pas assez puissant.
  Retour en arrière avec le multicore
Multicore
  Inévitable
  Pénalisé par la cohérence de cache séquentiel
Quel avenir pour l’approche mémoire commune ?

## Slide 76: dudley

## Slide 77: cocatrix

## Slide 78: fridulva
hagrid

## Slide 79: Bertha