## Slide 1: Architecture des ordinateurs à mémoire commune
Prendre connaissance des technologies en jeu
  Pour optimiser les programmes
    Éviter les bévues
    Mieux coder
    Déterminer les options de compilation adéquate
  Pour mieux interpréter les performances
Références
  Computer architecture: a quantitative approach par John L. Hennessy, David A. Patterson, Andrea C. Arpaci-Dusseau
  http://www.irisa.fr/caps/people/michaud/ARA/

## Slide 2: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Multiplicateur 4x4

## Slide 3: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Pipeline 5 étages

## Slide 4: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Pipeline 5 étages

## Slide 5: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Au niveau des threads
  Multicœur

## Slide 6: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Au niveau des threads
  Multicœur
  Multiprocesseur

## Slide 7: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Au niveau des threads
  Multicœur
  Multiprocesseur

## Slide 8: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Au niveau des threads
  Multicœur
  Multiprocesseur
Au niveau des données
  Unité vectorielle

## Slide 9: Où trouve-t-on du parallélisme
Au niveau des circuits
Au niveau des instructions
Au niveau des threads
  Multicœur
  Multiprocesseur
Au niveau des données
  Unité vectorielle
  Accélérateur

## Slide 10: Plan du Chapitre
Instruction Level Parallelism
  Pipeline
  Superscalaire
  Prédiction de branchement
  Out-of-Order
  Cache
Thread Level Parallelism
  SMT
  Cohérence Mémoire
  Multi-cœur
  organisation SMP, NUMA
Data paralellism
Latence
Débit

## Slide 11: Pipeline
Travail à la chaîne
  Fetch Decode Execute Memory Write
  MIPS

## Slide 12: Pipeline
Chaque phase est traitée par une unité fonctionnelle dédiée
Idéalement chaque instruction progresse d’un étage à chaque top horloge
  5 étages => 5 instructions en parallèle

## Slide 13: Intérêts du pipeline
Plus d’étages => plus de parallélisme
La durée de l’étage le plus lent détermine la fréquence maximale du pipeline
    333 MHz
1ns | 2ns | 3ns | 2ns | 1ns

## Slide 14: Intérêts du pipeline
Plus d’étages => plus de parallélisme
La durée de l’étage le plus lent détermine la fréquence maximale du pipeline
    333 MHz
  Scinder les unités fonctionnelles lentes
    500MHz
1ns | 2ns | 3ns | 2ns | 1ns
1ns | 2ns | 2ns | 1ns | 2ns | 1ns

## Slide 15: Intérêts du pipeline
Plus d’étages => plus de parallélisme
La durée de l’étage le plus lent détermine la fréquence maximale du pipeline
    333 MHz
  Scinder les unités fonctionnelles lentes
    500MHz
  Ou les dédoubler : processeur superscalaire
    500MHz
1ns | 2ns | 3ns | 2ns | 1ns
1ns | 2ns | 2ns | 1ns | 2ns | 1ns
1ns | 2ns | 3ns | 2ns | 1ns
 |  | 3ns |  | 

## Slide 16: Les ALU U et V du Pentium

## Slide 17: Pipeline Origine des bulles
Dépendance de données
  ADD R1, R1, 1
  MUL R2, R2, R1
Dépendance de contrôle
  saut conditionnel et indirection (pointeur de fonction)
    Très coûteux car bloque le pipeline, par exemple :
      Perte de 10 cycles à chaque saut, 1 saut toutes 10 instructions
       Chute de 50% des performances
Défaut de cache
  Mémoire ~60ns = 240 cycles à 2,5 GHz
Fetch | Dec | ALU | MEM | WB
xx | MUL | ADD |  | 
xx | MUL |  | ADD | 
xx | MUL |  |  | ADD
yy | xx | MUL |  | 

## Slide 18: Influence de la profondeur du pipeline (INTEL)

## Slide 19: Dépendances de données
Dépendance de données I1 ; I2
  Read After Write (RAW)
    Le résultat de I1 est utilisé par I2
    Aussi appelée dépendance vraie
  Write After Read (WAR)
    I2 écrit dans un registre lu par I1
    Aussi appelée anti-dépendance
  Write After Write (WAW)
    I2 écrit dans le même registre que I1
    Aussi appelée dépendance de sortie

## Slide 20: Dépendances de données
Dépendance de données I1 ; I2
  Read After Write (RAW)
    Le résultat de I1 est utilisé par I2
    Aussi appelée dépendance vraie
  Write After Read (WAR)
    I2 écrit dans un registre lu par I1
    Aussi appelée anti-dépendance
  Write After Write (WAW)
    I2 écrit dans le même registre que I1
    Aussi appelée dépendance de sortie

## Slide 21: Dépendances de données
Dépendance de données I1 ; I2
  Read After Write (RAW)
    Le résultat de I1 est utilisé par I2
    Aussi appelée dépendance vraie
  Write After Read (WAR)
    I2 écrit dans un registre lu par I1
    Aussi appelée anti-dépendance
    Problématique pour superscalaire
  Write After Write (WAW)
    I2 écrit dans le même registre que I1
    Aussi appelée dépendance de sortie
    Problématique pour superscalaire
Compilation
Exécution Out-of-Order
Compilation
Renommage de registres

## Slide 22: Optimisation du pipeline OoO
Éviter les bulles en modifiant l’ordre d’exécution des instructions
  statiquement par le compilateur
  dynamiquement au sein du processeur
Barrières mémoire empêchent le réordonnancement
  #define memory_barrier() __asm__ __volatile__("mfence":::"memory")
  #define memory_read() __asm__ __volatile__("lfence":::"memory")
  #define memory_write() __asm__ __volatile__("sfence":::"memory")

## Slide 23: Dépendances de données Renommage
Pour éviter les pseudo-dépendances
  À la compilation
    Static Single Assignation (SSA)
  Dynamiquement par le processeur
    # registres physiques > # registres logiques
f = f * x; x = x + 1 ; | allouer f1 f1 = f0 * x0 libérer f0 | allouer x1 x1 = x0 + 1 libérer x0

## Slide 24: Nehalem

## Slide 25: Dépendances de données Aliasing
  Utilisation de pointeurs ou indirection
      *x = a;
      *y = b;
void somme (int *a, int *b, int*c)
{
for (int i=0; i < 10; i++)
a[i] = b[i] + c[i]
}
Solutions
C99
void somme (restricted int *a, restricted int *b,
restricted int *c);
Dépendance potentielle
  Déterminée à la volée
    Introduction de bulles
    Évaluation spéculative
x == &b ?

## Slide 26: Optimisation du pipeline Évaluation spéculative
Pari sur le paramètre de l’instruction
Exécution de l’instruction (des instructions)
Vérification
  Obtention de la valeur d’un test
  Rejoue de l’instruction
Annulation des instructions invalides
  Retarder les écritures pour les annuler
Applications
  Aliasing
  Branchement conditionnel
  Indirection (Retour de fonction, pointeur de fonction, switch)

## Slide 27: Optimisations des branchements Éviter les branchements ;-)
  Éviter les tests
    Impair = (x % 2 == 1) ? 1 : 0;  impair = x & 1
  Fusionner les boucles
    For (i= x; i < y; i++) A();
    For (i= x; i < y; i++) B();  For (i= x; i < y; i++) {A();B();}
  Dérouler les boucles
    For (i= 0; i < 3; i++) A();  A(); A(); A();
    gcc -O3 -funroll-loops
    Augmente la taille du code

## Slide 28: Optimisations des branchements Prédire le branchement
Optimiser l’apport de l’évaluation spéculative
for (i= 0; i < 100; i++) // 101 tests
for(j=0; j< 10; j++) // 1100 tests
…
Stratégies de prédiction simples :
  stratégie toujours
    on se trompe à chaque fin de boucle : 1 + 100 erreurs
  stratégie jamais
    complément de toujours 99 + 1000
  stratégie comme la dernière fois (mémoriser 1 bit par saut)
    1 + 200
  stratégie comme d’habitude (mémoriser 1 bit par saut)
    équivalente ici à toujours

## Slide 29: Optimisations des branchements Prédire le branchement
Exemple (par C. Michaud)
  int MIN = x[0];
  for (i=1; i<1000; i++)
    If (x[i] < MIN)
      MIN = x[i];
Branchement de boucle:
  non pris à la dernière itération seulement
Branchement de test:
  pris en moyenne moins de 6,5 fois
    somme des inverses de 1 à 1000
    En fait c’est moins

## Slide 30: Optimisations des branchements Prédire le branchement
Exemple (par C. Michaud)
  int MIN = x[0];
  for (i=1; i<1000; i++)
    If (x[i] < MIN)
      MIN = x[i];
Branchement de boucle:
  non pris à la dernière itération seulement
Branchement de test:
  pris en moyenne moins de 6,5 fois
    somme des inverses de 1 à 1000
    En fait c’est moins
stratégie toujours
  1000 erreurs
stratégie jamais
  993,5 erreurs
Stratégie comme la dernière fois
  14 = 1 + 2 x 6,5
Stratégie comme d’habitude
  7,5 = 1 + 6,5

## Slide 31: Prédire le branchement Branch Target Buffer
Comme un cache, sauf qu’on y stocke des informations sur les instructions de contrôle
  Tag = bits de poids fort de l’adresse de l’instruction de contrôle
  Mémorise état de l’automate, la destination du saut, le type de contrôle
Petite pile pour prévoir les adresses de retour
  Lorsque le BTB détecte un CALL, empiler l’adresse de retour
  Lorsqu’on exécute un retour, dépiler l’adresse et sauter spéculativement
Permet de prévoir 90% des sauts

## Slide 32: Branch Target Buffer + global history
addresse du saut + historique global (+ local au saut ou compteur)  prédicteur 2 bits
Historique = direction des N derniers branchements conditionnels dans un registre à décalage (non pris  0, pris  1)
Table de hachage : Accès compteur 2 bits via PC xor historique
96% de réussite

## Slide 33: Branch Target Buffer + global history
for (i=0; i<10; i++)
for (j=0; J<10; j++)
x = x + a[i][j];
Prévisible à partir de
  11 bits d’historique
  2048 compteurs 2 bits

## Slide 34: Branch Target Buffer + global history
Une dizaine de sauts pistés sur core 2
 Il faut faire la chasse aux sauts conditionnels

## Slide 35: Cache
Observations
  Plus une mémoire est petite plus son temps de réponse peut être faible
  Localité spatio-temporelle des programmes « 90% de l'exécution se déroule dans 10% du code »
Contient une copie d’une faible partie de la mémoire
  Cache hit / Cache miss
  Nécessite l’éviction de données, la synchronisation avec la mémoire
  Il faut éviter les aller-retour Mémoire/Cache (ping-pong)

## Slide 36: Cache Performances mesurées
Speed (GHz) L1 L2 L3 Mem (ns)
Intel Xeon X5670 2.93GHz 4 10 56 87
Intel Xeon X5570 2.80GHz 4 9 47 81
AMD Opteron 6174 2.20GHz 3 16 57 98
AMD Opteron 2435 2.60GHz 3 16 56 113

## Slide 37: Cache direct
Ex. 8 entrées de 4x4 octets, adresse de 32 bits
Tag
Index
Addresse
=
Hit ?
4 octets
3
25
Word

## Slide 38: Cache direct
Tag
Index
Addresse
=
Hit ?
4 octets
3
25
Tag = étiquette à mémoriser / comparer 25 bits | Index dans le cache 3 bits | Choix du Mot 2 bits
X=x24…x1 | 010 | 01
Word

## Slide 39: Cache direct
Z
X
010
Addresse
=
Hit
4 octets
D
Tag = étiquette a mémoriser / comparer 25 bits | Index dans le cache 3 bits | Choix du Mot 2 bits
X=x24…x1 | 010 | 01
01
000
001
010
011
00 01 10 11

## Slide 40: Cache direct
Z
X
010
Addresse
X=Z?
D
01
000
001
010
011
D
00 01 10 11

## Slide 41: Cache direct
Z
X
010
Addresse
X=Z?
D
01
000
001
010
011
100
HIT
D
00 01 10 11

## Slide 42: Cache 2 associatif
2 elements per set
4
Sets
Tag
Index
Address
=
=
Data
Hit
2
26

## Slide 43: Cache 2 associatif
2 elements per set
X
10
Address
=
=
Data
Hit
26

## Slide 44: Cache 2 associatif
2 elements per set
X
10
Addresse
Data
Hit
26
X=Z1?
X=Z2?

## Slide 45: Cache 2 associatif
Algo de type LRU pour l’éviction
X
10
Addresse
Data
Hit
26
X=Z1?
X=Z2?

## Slide 46: Cache associatif
X
Addresse
Hit
=
=
=
=
=
=
=
=
28

## Slide 47: Cache associatif
X
Addresse
Hit
=
=
=
=
=
=
=
=
28

## Slide 48: Cache
Unité d’information stockée = 1 ligne de cache
  64 octets en général
Exemple d’utilisation des caches
  Caches associatifs :TLB
  Cache k-associatif : L1, L2, L3, Branch Target Buffer
Un cache 2-associatif de taille T est aussi performant qu’un cache direct de taille 2T

## Slide 49: Opteron

## Slide 50: Cache Occupation du bus
techniques d'écritures lors d’un cache-miss
  write-allocate --> la ligne est chargée dans le cache avant d'être modifiée : il faut lire avant d'écrire !!!
  write-no allocate --> on modifie directement la donnée en mémoire
2 techniques d'écritures si ligne présente
  write-through --> écriture simultanée on écrit toujours à la fois dans le cache et la mémoire (buffer)
  write-back --> on marque la ligne de cache comme modifiée et on la sauve en mémoire que sur obligation (au moment du remplacement)
couple write-back+ write-allocate minimise l’utilisation du bus
write-no allocate utile pour memcpy

## Slide 51: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
Cache direct 4 mots / lignes
J = 0

## Slide 52: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
J = 0

## Slide 53: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
J = 4

## Slide 54: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
J = 8

## Slide 55: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
J = 12

## Slide 56: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
  Tellement régulier que le cache peut anticiper les demandes
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
J = 12

## Slide 57: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19
J = 12

## Slide 58: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19
0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23
J = 16

## Slide 59: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19
0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23
J = 20

## Slide 60: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27
0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19
0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23
J = 24

## Slide 61: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (i=0;i<N;i++)
  for (j=0;j<N;j++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
Le nombre d’accès à la mémoire est optimal.
0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27
0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31
0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,11
0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15
0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19
0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23
J = 28

## Slide 62: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (j=0;j<N;j++)
  for (i=0;i<N;i++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3

## Slide 63: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (j=0;j<N;j++)
  for (i=0;i<N;i++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3

## Slide 64: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (j=0;j<N;j++)
  for (i=0;i<N;i++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3

## Slide 65: Cache Optimisation des programmes
Parcours séquentiel d’un tableau
  #define N 8192
  typedef long matrix[N][N];
  for (j=0;j<N;j++)
  for (i=0;i<N;i++)
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
Contre productif :
  1 défaut de cache par lecture
  Et rapidement 1 défaut de TLB par lecture
2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3

## Slide 66: Application jeu de la vie
Stockage et parcours minimisant le nombre de défaut de cache
  typedef long matrix[N][N];
  voisin[i][j] = A[i][j-1] + A[i-1][j] + A[i+1][j] …

## Slide 67: Application jeu de la vie
Stockage et parcours minimisant le nombre de défaut de cache
  typedef long matrix[N][N];
  voisin[i][j] = A[i+1][j] + A[i][j-1] + A[i-1][j] +…
Bonne occupation du cache

## Slide 68: Application jeu de la vie
Stockage et parcours minimisant le nombre de défaut de cache
  typedef long matrix[N][N];
  voisin[i][j] = A[i+1][j] + A[i][j-1] + A[i-1][j] +…
Bonne occupation du cache
si N = 4…

## Slide 69: Application jeu de la vie
Stockage et parcours minimisant le nombre de défaut de cache
  typedef long matrix[N][N];
  voisin[i][j] = A[i][j-1] + A[i-1][j] + A[i+1][j] …
Lorsque N = taille du cache

## Slide 70: Application jeu de la vie
Stockage et parcours minimisant le nombre de défaut de cache
  typedef long matrix[N][N];
  voisin[i][j] = A[i][j-1] + A[i-1][j] + A[i+1][j] …
Lorsque N = taille du cache
  Sauf si associativité > 3
  et politique LRU

## Slide 71: Optimisation Cache
Minimiser le nombre de défaut de cache
  Réutiliser les données chargées dans le cache
    Adapter les structures de données
  Limiter le nombre de tableaux utilisés
Techniques de pavage (tiling)
    for( I =; …; I+=TI)
    for( J =; …; J+=TJ)
    for( i = I; i < I + TI ; i++)
    for( j = J; j < J + TJ ; j++)

## Slide 72: Optimisation Cache
Minimiser le nombre de défaut de cache
  Réutiliser les données chargées dans le cache
    Adapter les structures de données
  Limiter le nombre de tableaux utilisés
Techniques de pavage (tiling)
    for( I =; …; I+=TI)
    for( J =; …; J+=TJ)
    for( i = I; i < I + TI ; i++)
    for( j = J; j < J + TJ ; j++)

## Slide 73: Optimisation cache
Deux styles de programmation adaptés aux caches :
  algorithmes cache conscious, tenant compte de la taille du cache
  algorithmes cache oblivious, pensés pour optimiser la localité du travail (Dived & Conquer)
Les scientifiques utilisent des bibliothèques spécialisées caches-conscious les "basic linear algebra system" BLAS.
    BLAS1 : vecteur mémoire O(N) pour O(N) opérations
    BLAS2 : vecteur matrice mémoire O(N^2) pour O(N^2) opérations
    BLAS3 : matrice matrice mémoire O(N^2) pour O(N^3) opérations
  Les BLAS de niveau 3 permettent de mieux exploiter les caches : on peut obtenir des facteurs 10 en performance.
  Ramener le problème à des opérations matrice / matrice quitte à faire plus d'opérations.
  Facilite la portabilité des performances

## Slide 74: Historique Pentium
486, Pentium | 5 | Pentium M | 14
PIII | 10-12 | Core | 12
P-Pro | 12 | Core-2 | 14
PIV | 20 31 (45) | Nehalem | 16
1989 | Pipeline | 486
1993 | MMX, Superscalaire | Pentium, Pentium MMX
1995 | OoO, renomage, évaluation spéculative | Pentium-pro
2000 | Hyper-threading | Pentium 4
2005 | Multicore | Pentium D

## Slide 75: Historique

## Slide 76: 1 cœur du Nehalem

## Slide 77: Pentium vs Nehalem
~1/10 du pentium

## Slide 78: Nehalem
128 µinst en même temps

## Slide 79: Barcelona