## Slide 1: Approche mémoire partagée
Threads
  Paradigme de l’approche
  Objets exécutés par les processeurs
threads vs processus,
  un thread possède :
    Ses registres, sa pile, des données propres (errno)
    Son masque de signaux, ses signaux pendants
    Des propriétés (mode d’ordonnancement, taille de la pile)
  Accès aux ressources partagées
    Mutex et Condition vs semaphore posix + mmap
  Faible coût relatif des opérations de base (création,…)
  Pas de protection mémoire
M.
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
M.

## Slide 2: Calcul en parallèle de Y[i] = f(T,i)
for( int n= debut; n < fin; n++) Y[n] = f(T,n)
approche statique : on distribue les indices au moment de la création des threads
approche dynamique : on distribue les indices au fur et à mesure

## Slide 3: Calcul en parallèle de Y[i] = f(T,i)
#define NB_ELEM (TAILLE_TRANCHE * NB_THREADS)
pthread_t threads[NB_THREADS];
double input[NB_ELEM], output[NB_ELEM];
void appliquer_f(void *i)
{
int debut = (int) i * TAILLE_TRANCHE;
int fin = ((int) i+1) * TAILLE_TRANCHE;
for( int n= debut; n < fin; n++)
output[n] = f(input,n);
// pthread_exit(NULL);
}
int main()
{
…
for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++)
pthread_create(&threads[I], NULL, appliquer_f, (void *)i);
for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++)
pthread_join(threads[I], NULL);
...
}
Parallélisation efficace si équilibrée

## Slide 4: Calcul en parallèle de Y[i] = f(T,i)
Solution statique Speedup limité à 2 si un thread a la moitié du travail
Approche dynamique pour limiter ce risque
  Utiliser un distributeur d’indices
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int indice = 0;
int
obtenir_indice()
{
int k;
pthread_mutex_lock(&mutex);
k = indice++;
pthread_mutex_unlock(&mutex);
return (indice > NB_ELEM) ? -1 : indice;
}
void appliquer_f(void *i)
{
int n;
while( (n= obtenir_indice()) > 0)
output[n] = f(input,n);
}

## Slide 5: Coût de la synchronisation
Speed-up obtenus avec un programme trivial comprenant une section critique représentant un peu moins de 5%, 10% et 20% du temps de calcul sur une machine à 24 processeurs.
Chart: nb procs
 | 1 | 1.9987 | 2.9749 | 3.9671 | 4.9497 | 5.924 | 6.9201 | 7.9324 | 8.884 | 9.8919 | 10.8973 | 11.8487 | 12.7552 | 13.8205 | 14.7968 | 15.8258 | 16.7426 | 17.7869 | 18.7806 | 19.6723 | 20.6846 | 21.878 | 22.6155 | 23.0182
 | 1 | 1.9987 | 2.9954 | 3.985 | 4.9349 | 5.9498 | 6.9585 | 7.9299 | 8.9884 | 9.9292 | 10.8806 | 11.3081 | 11.3298 | 11.3826 | 11.405 | 11.3061 | 11.3815 | 11.2885 | 11.1331 | 11.037 | 10.5165 | 9.6126 | 10.4168 | 9.0228
 | 1 | 2.0459 | 3.0644 | 4.0811 | 5.0478 | 5.5957 | 4.0399 | 3.1701 | 3.5841 | 3.3458 | 3.1598 | 3.2774 | 3.4387 | 3.5151 | 3.5416 | 3.6187 | 3.5294 | 3.5375 | 3.0606 | 3.2164 | 3.6254 | 3.2062 | 3.5709 | 3.5882

## Slide 6: Application (Examen 2008)
Il s’agit de paralléliser le plus efficacement possible la boucle suivante (en modifiant au besoin le code):
for(i=0 ; i < 1000 ; i++) s += f(i) ;
  En supposant que le temps de calcul de f(i) ne dépends pas de la valeur de i ;
  En supposant que le temps de calcul de f(i+1) est toujours (très) supérieur à celui de f(i).

## Slide 7: Equilibrage de charge : un problème difficile
  Approche statique très performante si l’on sait équilibrer la charge à l’avance
    Impossible pour les problèmes irréguliers
      la complexité du traitement est plus liée à la valeur des données qu’à leur structuration
  Un recourt : approche dynamique
    Augmente la probabilité d’équilibrer la charge
    N’est pas à l’abri d’un manque de chance
    Augmente la synchronisation
  Un compromis : jouer sur la granularité
    Distribuer des tranches d’indices de tailles intermédiaires
  Voler du travail
    Un processeur inoccupé prend des indices à un autre processeur
  Augmenter le nombre de threads
    Et laisser faire le système d’exploitation…

## Slide 8: Calculer Y[i] = f^k(T,i)
#define NB_ELEM (TAILLE_TRANCHE * NB_THREADS)
pthread_t threads[NB_THREADS];
double input[NB_ELEM], output[NB_ELEM];
void appliquer_f(void *i)
{
int debut = (int) i * TAILLE_TRANCHE;
int fin = ((int) i+1) * TAILLE_TRANCHE;
for( int n= debut; n < fin; n++)
output[n] = f(input,n);
// pthread_exit(NULL);
}
int main()
{
…
for (int etape = 0; etape < k; etape++)
{
for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++)
pthread_create(&threads[I], NULL, appliquer_f, (void *)i);
for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++)
pthread_join(threads[I], NULL);
memcpy(input,output,…);
}
...
}

## Slide 9: Calculer Y[i] = f^k(T,i)
void appliquer_f(void *i)
{
int debut = (int) i * TAILLE_TRANCHE;
int fin = ((int) i+1) * TAILLE_TRANCHE;
double *entree = input;
double *sortie = output;
for(int etape=0; etape < k; etape++)
{
for( int n= debut; n < fin; n++)
sortie[n] = f(entree,n);
echanger(entree,sortie);
barrier_wait(&b); // attendre
}
}
int main()
{
…
for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++)
pthread_create(&threads[I], NULL, appliquer_f, (void *)i);
for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++)
pthread_join(threads[I], NULL);
...
}
Surcoût moindre

## Slide 10: Implémentation d’une barrière
typedef struct {
pthread_cond_t condition;
pthread_mutex_t mutex;
int attendus;
int arrives;
} barrier_t ;
int
barrier_wait(barrier *b)
{
int val = 0;
pthread_mutex_lock(&b->mutex);
b->arrives++;
if ( b->arrives != b->attendus)
pthread_cond_wait(&b->condition,
&b->mutex) ;
else {
val=1;
b->arrives = 0;
pthread_cond_broadcast(b->condition);
}
pthread_mutex_unlock(&b->mutex);
return val;
}

## Slide 11: Jeu de la vie par Conway
À chaque étape, l’évolution d’une cellule est entièrement déterminée par l’état de ses huit voisines de la façon suivante :
  Une cellule morte possédant exactement trois voisines vivantes devient vivante (elle naît).
  Une cellule vivante possédant deux ou trois voisines vivantes le reste, sinon elle meurt.
Intérêts pour le calcul parallèle :
  Stencil : classe importante d’application
  Turing puissant
    Problème Régulier ou Irrégulier

## Slide 12: Jeu de la vie - séquentiel
int T[2][DIM][DIM];
for(etape = 0; etape < ETAPE; etape++)
{
in = 1-in;
out = 1 - out;
nb_cellules = 0;
for(i=1; i < DIM-1; i++)
for(j=1; j < DIM-1; i++)
{
T[out][i][j] =f(T[in][i][j], T[in][i-1[j], ...)
if (T[out][i][j] > 0)
nb_cellules++;
}
printf("%d => %d", etape, nb_cellules);
}
Le programme affiche le nombre de cellules vivantes à chaque étapes.

## Slide 13: Jeu de la vie - parallèle
void calculer(void *id)
{
int mon_ordre = (int) id;
int etape, in = 0, out = 1 ;
int debut = id * …
int fin = (id +1) * …
for (etape=0 ...)
{
for(i = debut ; i < fin ; i++)
…
if (T[out][i][j]) // cellule vivante
{
pthread_mutex_lock(&mutex_cell);
nb_cellules ++;
pthread_mutex_unlock(&mutex_cell)
}
}/* for i */
pthread_barrier_wait(&bar);
if (mon_ordre == 0)
{
printf(...);
nb_cellules = 0;
}
pthread_barrier_wait(&bar);
}

## Slide 14: Jeu de la vie - parallèle
void calculer(void *id)
{
int mon_ordre = (int) id;
int etape, in = 0, out = 1 ;
int debut = id * …
int fin = (id +1) * …
for (etape=0 ...)
{
int mes_cellules = 0;
for(i = debut ; i < fin ; i++)
{ …
mes_cellules++ ;
…
}
pthread_mutex_lock(&mutex_cell);
nb_cellules += mes_cellules;
pthread_mutex_unlock(&mutex_cell)
pthread_barrier_wait(&bar);
if (mon_ordre == 0)
{
printf(...);
nb_cellules = 0;
}
pthread_barrier_wait(&bar);
}

## Slide 15: Jeu de la vie
Les threads sont très synchronisés

## Slide 16: Jeu de la vie
Désynchroniser en calculant d’abord les bords

## Slide 17: Jeu de la vie
Puis l’intérieur des régions

## Slide 18: Jeu de la vie
Les threads s’attendent moins
etape+1 est disponible
etape+2 est disponible

## Slide 19: Jeu de la vie
Les threads s’attendent un peu moins…
étape + 1 est disponible

## Slide 20: Jeu de la vie
Les threads s’attendent un peu moins…
étape + 2 est disponible
étape + 1 est disponible

## Slide 21: Barrière en 2 temps
  int pthread_barrier_wait_begin(barrier_t *bar);
    Non bloquant
  int pthread_barrier_wait_end(barrier_t *bar);
    Bloquant
Fin du travail personnel
Fin du travail collectif

## Slide 22: Jeu de la vie (barrière en 2 temps)
calculer_bordure(mon_ordre, in, out);
pthread_barrier_wait_begin(&bar);
calculer_centre(mon_ordre, in, out);
pthread_mutex_lock(&mutex_cell);
nb_cellules += mes_cellules;
pthread_mutex_unlock(&mutex_cell)
if( pthread_barrier_wait_end(&bar) == 0) // dernier thread a avoir franchi la barrière
{
pthread_mutex_lock(&mutex_cell);
printf(nb_cellules);
pthread_mutex_unlock(&mutex_cell) ;
}

## Slide 23: Jeu de la vie (barrière en 2 temps)
calculer_bordure(mon_ordre, in, out);
pthread_barrier_wait_begin(&bar);
calculer_centre(mon_ordre, in, out);
pthread_mutex_lock(&mutex_cell);
nb_cellules[etape%2] += mes_cellules;
pthread_mutex_unlock(&mutex_cell)
if( pthread_barrier_wait_end(&bar) == 0) // dernier thread a avoir franchi la barrière
{
printf(nb_cellules[etape%2]);
nb_cellules[etape%2] = 0;
}

## Slide 24: Jeu de la vie (barrière en 2 temps)
calculer_bordure(mon_ordre, in, out);
pthread_barrier_wait_begin(&bar);
calculer_centre(mon_ordre, in, out);
pthread_mutex_lock(&mutex_cell);
nb_cellules[etape%2] += mes_cellules;
pthread_mutex_unlock(&mutex_cell)
if( pthread_barrier_wait_end(&bar) == 0) // dernier thread a avoir franchi la barrière
{
printf(nb_cellules[etape%2]);
nb_cellules[etape%2] = 0;
}

## Slide 25: Barrière en 2 temps
Difficulté
Deux générations de barrières doivent coexister.
  Utiliser deux barrières

## Slide 26: Barrière en 2 temps
Difficulté
Deux générations de barrières doivent coexister.
  Utiliser deux barrières
  Limiter la concurrence
    Les threads entre begin et end doivent être de la même génération

## Slide 27: Barrière en 2 temps
typedef struct
{
pthread_cond_t conditionB;
pthread_cond_t conditionE;
pthread_mutex_t mutex;
int attendus;
int leftB;
int leftE;
} barrier ;
void pthread_barrier_init(barrier_t *b,
int attendus)
{
...
b->leftB = attendus;
b->leftE = 0;
}

## Slide 28: Barrière en 2 temps
int pthread_barrier_wait_begin(barrier_t *b)
{
int ret = 0;
pthread_mutex_lock(&b->mutex);
if (b->leftE)
pthread_cond_wait(&b->conditionB, &b->mutex) ;
ret = --b->leftB;
if (ret == 0)
{
b->leftE = b->attendu;
pthread_cond_broadcast(b->conditionE);
}
pthread_mutex_unlock(&b->mutex);
return ret;
}
int pthread_barrier_wait_end(barrier_t *b)
{
int ret;
pthread_mutex_lock(&b->mutex);
if (b->leftB)
pthread_cond_wait(&b->conditionE, &b->mutex) ;
ret = --b->leftE;
if(b->letfE == 0)
{
b->leftB = = b->attendu;
pthread_cond_broadcast(b->conditionB);
}
pthread_mutex_unlock(&b->mutex);
return ret;
}

## Slide 29: Jeu de la vie Vers plus de désynchronisation
Une barrière par frontière
  Faire cohabiter plusieurs générations en même temps
    Nécessite un compteur de cellules par génération
1
0
3
2
4

## Slide 30: Jeu de la vie Encore plus de désynchronisation
Réduire le nombre de synchronisations
  On peut calculer l’état d’une cellule sur k étapes si on connaît l’état des cellules à distance k.
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 31: Jeu de la vie Encore plus de désynchronisation
Réduire le nombre de synchronisations
  On peut calculer l’état d’une cellule sur k étapes si on connaît l’état des cellules à distance k.
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 32: Jeu de la vie Encore plus de désynchronisation
Réduire le nombre de synchronisations
  On peut calculer l’état d’une cellule sur k étapes si on connaît l’état des cellules à distance k.
  Idée : remplacer des synchronisations par du calcul redondant
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 33: Introduction d’une zone de recouvrement (shadow-zone)
Dupliquer la zone frontière voisine
  épaisseur k permet de calculer k étapes sans synchronisation
Étape 1

## Slide 34: Introduction d’une zone de recouvrement (shadow-zone)
Dupliquer la zone frontière voisine
  épaisseur k permet de calculer k étapes sans synchronisation
Étape 2

## Slide 35: Introduction d’une zone de recouvrement (shadow zone)
Dupliquer la zone frontière voisine
  épaisseur k permet de calculer k étapes sans synchronisation
Étape 3

## Slide 36: Introduction d’une zone de recouvrement (shadow zone)
Dupliquer la zone frontière voisine
  épaisseur k permet de calculer k étapes sans synchronisation
  Nécessite une barrière puis une recopie

## Slide 37: Introduction d’une zone de recouvrement (shadow zone)
Dupliquer la zone frontière
  épaisseur k permet de calculer k étapes sans synchronisation
  Nécessite une barrière puis une recopie

## Slide 38: Conclusion sur le chapitre
Programmer avec les threads
  C’est bien car
    On contrôle tout
    On peut inventer ses propres mécanismes de synchronisation
  Mais c’est un peu pénible…
    Surtout pour un non informaticien
    Souvent les mêmes schémas
    Modification lourde du code
Synchronisation / calcul redondant / Mémoire
  Un compromis subtil